## Slide 1: Project GIPOD vernieuwing
BWG 3
22 oktober 2018

## Slide 2: Agenda
Vastleggen types innames
Vastleggen statuswaardes
Zoekcriteria
Vastleggen begrippen inname, hinder en zones
Overlopen concrete eigen cases
Intro tot project en fasering
Notes: STATUSSEN nog toevoegen als slides behouden worden

## Slide 3: Types innames

## Slide 4: Soorten innames
Grondwerken
  Bvb: werken aan riolering, nutsleidingen, ...
Werken die geen grondwerken zijn
  Bvb: snoeiwerken, markeringswerken, ...
Evenementen
  Bvb: markten, koers, ...
Innames als gevolg van andere activiteit, die niet noodzakelijk in GIPOD beheerd wordt
  Bvb: kraan (bij werken op privédomein), container, parkeerverbod, ...

## Slide 5: Grondwerken of Werken ?
Belangrijk aan te geven dat het om een grondwerk gaat
1 type (aard) kan soms grondwerk zijn, soms niet
  Bvb: werken aan nutsleiding
Sperperiode:
  na grondwerk cat.1
  kan ook na werk dat geen grondwerk is
Duidelijker voor ontsluiting om ALLE werken te omvatten
Voorstel: "Grondwerk" als attribuut meegeven bij Werken

## Slide 6: Werken: types
Basis = type werkopdrachten huidige GIPOD
Kunstwerk: onderscheid tss bouwen en onderhoud nodig?
  slechts 3% van alle ingaves mbt kunstwerk zijn van type "bouwen"

## Slide 7: Werken: types
Blaaswerken: nodig om toe te voegen ?
  of ingeven als "werken aan nutsleiding" + geen grondwerk ?
Schilderwerken, snoeiwerken … zijn dan wegeniswerken?
  of aparte types ?
Puntwerken: apart type ?
Notes: Tijdens vorige BWG zijn 'blaaswerken' ter sprake gekomen als extra type werken. Was voorbeeld voor "werken aan nutsleidingen" die geen grondwerken zijn.
=> kan met attribuut 'grondwerk' perfect ingegeven worden.
Geen vraag naar andere types via feedback. Kan mapping enkel makkelijker maken.
Kunnen er types verdwijnen? Kunstwerk: onderscheid bouw-onderhoud? Relevant?
Balans vinden tussen genoeg details, niet té veel types, en toch zo min mogelijk gebruik maken van het type "andere".

## Slide 8: Evenementen: types
Sportwedstrijd:
  belangrijk om te weten of het parcours open/gesloten is
  niet belangrijk om te weten welke sport het is
Voorstel: slechts 1 type sport met attribuut voor parcours
Opnames (tv/film): toevoegen als type
Terras: hoort dit bij evenement of bij andere innames ?

## Slide 9: Innames als gevolg van andere activiteit, die niet noodzakelijk in GIPOD beheerd wordt
Staan in huidige GIPOD nogal ongelukkig onder manifestaties
  (werf)Kraan
  Container/werfkeet => splitsen ?
  Stelling
  Verhuislift
Parkeerverbod: hier toevoegen als type
"Andere innames": overkoepelende naam om deze groep te benoemen. Alternatief ?
Notes: Parkeerverbod zit nu onder "andere inname" bij de manifestaties. Willen we daar weg.
- Is geen evenement, dus kan daar niet onder.
- Als het op zichzelf staat, past het hier. En als gevolg-inname ook.
DAVID :
In de categorie “innames die het gevolg zijn van werken” willen we volgende zaken als aparte types beschouwen:
elke inname of hinder die een parkeerverbod met zich meebrengt: dit gezien de vraag naar parkeermogelijkheden een permanente bezorgdheid is van alle weggebruikers (bewoners, handelaren, …)
torenkranen: deze hebben de regel dat ze op minimumafstand van elkaar dienen te staan voor de veiligheid, dus dienen deze makkelijk geselecteerd te kunnen worden.
steiger met/zonder onderdoorgang: dit bepaald of de zwakke weggebruikers hun doorgang behouden of verliezen

## Slide 10: Status Inname

## Slide 11: Status - algemeen
innamestatus is voldoende (geen status op periode)
duidelijke afspraken nodig :
  wat betekent elke statuswaarde?
  wanneer gebruik je welke statuswaarde?
heldere termen

## Slide 12: Status
Status 1
  inname is gebudgetteerd
  zone: werk (evt. werf en/of inname)
  periode: indicatie van periode (tijdsvenster – duur)
  zoeken naar samenwerking
Status 2
  zone: verfijnen werk + werf (of inname)
  periode: geplande periode
  synergie-aanvraag + coördinatie
  aanvraag signalisatievergunning

## Slide 13: Status
Status 3
  zone: inname (werk + werf) + hinder
  periode: vastgelegd (door aannemer)
  signalisatievergunning OK
In uitvoering
  zone: inname + hinder
  start van de werken (inname)
Uitgevoerd
  na einde van de werken (inname)

## Slide 14: Status
Werkbaar voor alle innames
Keuze terminologie
  1: niet-concreet gepland / te plannen / voorontwerp
  2: concreet gepland / niet-concreet gepland
  3: effectief gepland / concreet gepland
Zijn er nog extra statussen nodig ?
  "vergund" en "voorlopig opgeleverd" zijn attributen
Notes: - Is vergund niet eerder een attribuut dan een status?
- Wel apart kunnen doorgeven, naast link naar vergunning, want zolang link niet bestaat kan anders niet aangegeven worden dat iets vergund is

## Slide 15: API Zoeken

## Slide 16: Zoeken innames
Context
  OSLO²
  Release 1
Zoeken
  Via API
  Via UI (later)

## Slide 17: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van (“input”) algemene criteria
  Type
    Voorstel: multilevel taxonomy

## Slide 18: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van (“input”) algemene criteria
  Status
    Voorstel: multilevel taxonomy

## Slide 19: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van algemene criteria (“input”)
  Beheerder
    Voorstel: toont innames beheerd door (Sub)Organisatie en children.

## Slide 20: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van algemene criteria (“input”)
  Start- en einddatum
    Voorstel: overlap
    Voorstel: voor repetitieve innames, elke instantie als afzonderlijk resultaat

## Slide 21: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van algemene criteria (“input”)
  Referentie
    Voorstel: start with

## Slide 22: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van algemene criteria (“input”)
  Laatst gewijzigd op
    Voorstel: van/tot datetime

## Slide 23: Zoeken innames
Zoeken innames op basis van algemene criteria (“input”)
  Locatie
    Gemeente
      Voorstel: NIS- of Postcode
      Vraag: Naam?
    Bounding box
    Polygoon
    Mijn interessezone

## Slide 24: Zoeken innames
Zoeken werken op basis van specifieke criteria (“input”)
  Categorie
  Vraag: Volstaan deze criteria voor R1? Indien niet, waarom niet? Welke bijkomende noden?

## Slide 25: Zoeken innames
Zoekresultaten innames en werken (“output”)
  ID
    URI naar inname detail
  Beschrijving
  Type inname
    Type label
    TypeID URI
  Beheerder:
    Organisation label
    Organisation URI
  Periode:
    van
    tot

## Slide 26: Zoeken innames
Zoekresultaten innames en werken (“output”)
  Status:
    Status label
    Status URI
  Laatste wijziging
    datetime
    voor innames oude GIPOD: oude wijzigingsdatum overnemen!
  Eigen referentie
  XY coordinaat (centroïd) -> point on surface
  Zone
    Zone URI
  Paging parameters
  Vraag: Volstaan deze outputparemeters voor R1? Indien niet, waarom niet? Welke bijkomende noden?

## Slide 27: Inname & Hinder

## Slide 28: Kader Business case
Notes: Kort aanhalen wat er in de case stond
Project komen we later op terug

## Slide 29: Uitwerking in LBLOD traject
INNAME
MOBILITEITS-
MAATREGEL
MOBILITEITS-
HINDER
Notes: Kort aanhalen wat er in de case stond

## Slide 30: Doel
Duidelijkheid bij het registreren van inname & hinder in GIPOD
Zodat alles zo correct en consistent mogelijk wordt geregistreerd zowel in UI als in API
Hoe?
Definities stapsgewijs uitbreiden van OSLO2 naar werkbare definities voor GIPOD aan de hand van een aantal voorbeelden

## Slide 31: Definities OSLO2
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein*.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 32: Voorbeeld 1
Parkeerverbod

## Slide 33: Parkeerverbod
Notes: Conflict: in deze zone:
Kan geen andere inname plaatsvinden.
Hinder: in deze zone:
Kan je niet parkeren;
Geometrie is dezelfde als de inname en moet dus enkel meegegeven worden aan de inname.

## Slide 34
I
H
Notes: In GIPOD zal een hinder altijd het gevolg zijn van een inname.
De hinder heeft geen eigen zone maar één die gelijk is aan of afgeleid van zijn inname.
Het begrip inname breiden we zo dadelijk uit.

## Slide 35: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein*.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 36: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een inname.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 37: Voorbeeld 2
Werf met fietscorridor

## Slide 38: Werk- en werfzone
Notes: Bij een inname van het type werk waarbij er braakwerken in de ondergrond zijn, onderscheiden we 2 zones:
werkzone: waar er daadwerkelijk wordt gegraven;
werfzone: de plaats die gebruikt wordt door de aannemer en enkel toegankelijk is voor de aannemer.
de werfzone is dus in dit geval ook de innamezone.
Conflict: in deze zone:
Kan geen andere inname plaatsvinden.
Hinder: in deze zone:
Kan je niet parkeren;
Is er geen doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers;

## Slide 39: Voetgangers- en fietscorridor
Notes: De gemeente verplicht een voetgangers en fietscorridor te voorzien:
In deze zone: is er wel doorgang voor voetgangers en fietsers;
Hinder: in deze zone:
Kan je niet parkeren;
Conflict: in deze zone:
Kan er geen andere inname plaatsvinden.
Deze corridor heeft een eigen geometrie en is eigenlijk een inname op zich met zijn eigen hinder.
Deze is dus een gevolg van de de inname van de werken, wat we de hoofdinname noemen. De corridor noemen we dan een gevolginname.
De gevolginname heeft altijd een eigen zone, maar KAN veel andere attributen zoals beheerder en periode van de hoofdinname erven.

## Slide 40
I
H
I
H

## Slide 41: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een inname.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 42: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*. Deze bestaat op zichzelf of is het gevolg van een andere inname.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een inname.
*of privédomein met openbaar karakter
Notes: We weten dat dit niet in een definitie thuishoort maar we zetten het er voorlopig in om het concept hoofd- en gevolginname te kaderen.

## Slide 43: Voorbeeld 3
Rommelmarkt

## Slide 44: Rommelmarkt

## Slide 45: Hoofd- en gevolginnames

## Slide 46: Gevolgen Hoofdinname
Notes: Hinder: In deze zone:
is er geen doorgang mogelijk met uitzondering van voetgangers;
kan je niet parkeren tijdens het evenement;
Conflict: in deze zone:
  Kan geen andere inname plaatsvinden

## Slide 47: Gevolgen Tijdelijke fietsenstalling
Notes: Hinder: In deze zone:
is er geen doorgang met uitzondering van fietsers en voetgangers;
kan je niet parkeren;
Conflict: in deze zone:
  Kan geen andere inname plaatsvinden

## Slide 48: Gevolgen Parkeerplaats truck met materieel
Notes: Hinder: In deze zone:
  kan je niet parkeren 4 u voor, tijdens en 4u na het evenement;
Conflict: in deze zone:
  Kan geen andere inname plaatsvinden

## Slide 49: Gevolgen Moeilijke doorgang zwaar verkeer
Notes: Hinder: In deze zone:
  Is er geen doorgang voor zwaar verkeer
Conflict: in deze zone:
  Kan MOGELIJKS geen andere inname plaatsvinden

## Slide 50: Gevolgen Enkel toegankelijk voor lokaal verkeer
Notes: Hinder: In deze zone:
is er geen doorgang voor gemotoriseerd vervoer met uitzondering van lokaal verkeer.
Conflict: in deze zone:
  Kan MOGELIJKS geen andere inname plaatsvinden

## Slide 51: Gevolgen Verandering van rijrichting
Notes: Hinder: In deze zone:
  Moet gemotoriseerd verkeer in de omgekeerde rijrichting rijden.
Conflict: in deze zone:
  Kan MOGELIJKS geen andere inname plaatsvinden

## Slide 52: Hoofd- en gevolginnames
Notes: Ter verduidelijking: al de rest zijn dus gevolginnames.

## Slide 53
I
H
I
H
I
H
I
H
I
H
I
H

## Slide 54: Issue met laatste 3 innames
Notes: Conflict: in deze zones:
  Kan MOGELIJKS geen andere inname plaatsvinden
Deze innames nemen zelf geen ruimte in (maar zijn wel beperkt tot een bepaalde ruimte).
Daarom zijn het eigenlijk geen innames maar gewijzigde verkeerssituaties.

## Slide 55
I
H
I
H
I
H
H
GV
H
GV
H
GV

## Slide 56: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*. Deze bestaat op zichzelf of is het gevolg van een andere inname.
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een inname.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 57: Uitbreiding begrip voor GIPOD
INNAME Een tijdelijke activiteit beperkt tot een bepaalde ruimte die een bepaalde ruimte inneemt met gevolgen voor het openbaar domein*. Deze bestaat op zichzelf of is het gevolg van een andere inname.
  Inname: neemt een bepaalde ruimte in
  Gewijzigde verkeerssituatie: neemt geen ruimte in
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een inname.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 58: Uitbreiding begrip voor GIPOD
‘OVERKOEPELEND LABEL’? Een tijdelijke activiteit beperkt tot een bepaalde ruimte met gevolgen voor het openbaar domein*. Deze bestaat op zichzelf of is het gevolg van een ander ‘overkoepelend label’.
  Inname: neemt een bepaalde ruimte in
  Gewijzigde verkeerssituatie: neemt geen ruimte in
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een ‘overkoepelend label’.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 59: Voorbeeld 4
Omleiding

## Slide 60: Omleiding
Notes: Conflict: op deze route:
  Kan MOGELIJKS geen andere inname plaatsvinden
Hinder: op deze route:
Drukker verkeer van de types waar de omleiding voor is ingelegd.
Een omleiding neemt zelf geen ruimte in. Maar heeft duidelijk andere attributen en gevolgen dan een gewijzigde verkeerssituatie.

## Slide 61
I
H
I
H
I
H
H
GV
H
GV
H
GV
O
H

## Slide 62: Uitbreiding begrip voor GIPOD
‘OVERKOEPELEND LABEL’? Een tijdelijke activiteit beperkt tot een bepaalde ruimte met gevolgen voor het openbaar domein*. Deze bestaat op zichzelf of is het gevolg van een ander ‘overkoepelend label’.
  Inname: neemt een bepaalde ruimte in
  Gewijzigde verkeerssituatie: neemt geen ruimte in
  Omleiding
HINDER Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein* ten gevolge van een ‘overkoepelend label’.
*of privédomein met openbaar karakter

## Slide 63: Voorbeeld 5
Hinderzone

## Slide 64: Hinder in doodlopende straten

## Slide 65: Doel
Duidelijkheid bij het registreren van inname & hinder in GIPOD
Zodat alles zo correct en consistent mogelijk wordt geregistreerd zowel in UI als in API

## Slide 66: Kader Business case
Notes: Oude situatie

## Slide 67: In GIPOD
HOOFD-
‘OVERKOEPELEND LABEL’
Inname
Gewijzigde verkeerssituatie
Omleiding
HINDER
GEVOLG-
‘OVERKOEPELEND LABEL’
HINDER
Notes: Nieuwe situatie

## Slide 68: Overlopen eigen cases
Aftoetsen aan voorgestelde oplossing

## Slide 69
GV
H
I
H
H
H
GV
O
I
H
O
H

## Slide 70: Project

## Slide 71: Project
We kunnen al een hoofdinname en zijn gevolginnames ingeven:
Bv. Werken met fietscorridor en Rommelmarkt
Als je hoofdinnames wil koppelen, breng je deze samen in een project:
Bv. Feestweekend: Een rommelmarkt, een feestzone voor optredens en een wielerkoers.
Bv. Werken met verschillende fases en verschillende bouwheren

## Slide 72: Voorstel gefaseerde werken
mogelijke oplossing: bij grote werken zou de werkzone gedefinieerd over heel de werken (op project)
De fasering gebeurt dan door innames te registreren met enkel werfzone.

## Slide 73: Vragen en antwoorden